## Slide 1: 第 7章 机器人的上层控制
机器人控制技术

## Slide 2: 目录
1.ROS简介
2.ROS架构
3.ROS 工具
4.ROS SLAM
5.语音及视觉

## Slide 3: 1.ROS简介
定义
设计目标
特征

## Slide 4: 1.ROS简介
ROS是一个先进的机器人操作系统框架，现今已有数百个研究团体和公司将其应用在机器人技术产业中。在2013年麻省理工学院科技评论（MIT Technology Review）中更指出：“从2010年发布1.0版本以来，ROS已经成为机器人软件的事实标准”。

## Slide 5: 1.ROS简介
Fuerte Turtle
Electric
Hydro
Indigo
Jade
Groovy Galapagos

## Slide 6: 1.ROS简介
更多内容： http://www.ros.org/wiki/Robots

## Slide 7: 定义
ROS的官方定义为面向机器人的开源的元操作系统（meta-operating system）。
它能够提供类似传统操作系统的诸多功能，如硬件抽象、底层设备控制、常用功能实现、进程间消息传递和程序包管理等。

## Slide 8: 设计目标
设计目标：在机器人研发领域提高代码复用率。
途径：
分布式处理框架（又名Nodes）

## Slide 9: 特征
（1）点对点设计
（2）分布式计算
（3）软件复用
（4）多语言支持
（5）精简与集成
（6）工具包丰富
（7）免费并且开源

## Slide 10: 点对点设计
ROS的点对点设计以及服务和节点管理器等机制可以分散由计算机视觉和语音识别等功能带来的实时计算压力，能够适应多机器人遇到的挑战。

## Slide 11: 分布式计算
现代机器人系统往往需要多个计算机同时运行多个进程，单计算机或者多计算机不同进程间的通信问题是解决分布式计算问题的主要挑战，ROS为实现上述通信，提供了一个通信中间件来实现分布式系统的构建。

## Slide 12: 软件复用
如何将现有算法快速移植到不同系统一直是一个挑战，ROS通过以下两种方法解决这个问题。
  ROS标准包（Standard Packages）提供稳定、可调式的各类重要机器人算法实现。
  ROS通信接口正在成为机器人软件互操作的事实标准，也就是说绝大部分最新的硬件驱动和最前沿的算法实现都可以在ROS中找到。

## Slide 13: 多语言支持
ROS被设计成了语言中立性的框架结构。ROS支持许多种不同的语言，例如C++、Python、Octave和LISP，也包含其他语言的多种接口实现。
主要的库:
  Python
  C++
  Lisp
试验库:
  Java (with Android support)
  Lua

## Slide 14: 精简与集成
ROS建立的系统具有模块化的特点，各模块中的代码可以单独编译，而且编译使用的CMake工具使它很容易的就实现精简的理念。ROS基本将复杂的代码封装在库里，只是创建了一些小的应用程序为ROS显示库的功能，就允许了对简单的代码超越原型进行移植和重新使用。作为一种新加入的有优势，单元测试当代码在库中分散后也变得非常的容易，一个单独的测试程序可以测试库中很多的特点。

## Slide 15: 工具包丰富
为了管理复杂的ROS软件框架，大量的小工具被利用去编译和运行多种多样的ROS组件，从而设计成了内核，而不是构建一个庞大的开发和运行环境。
这些工具担任了各种各样的任务，例如，组织源代码的结构，获取和设置配置参数，形象化端对端的拓扑连接，测量频带使用宽度，生动的描绘信息数据，自动生成文档等等。

## Slide 16: 免费并且开源
ROS所有的源代码都是公开发布的。这将必定促进ROS软件各层次的调试，不断的改正错误。

## Slide 17: 2.ROS架构
工作空间
ROS分级
  计算图级
  文件系统级
  社区级

## Slide 18: 工作空间
简介
结构
使用

## Slide 19: 工作空间简介
ROS执行命令都在一个工作空间中进行，ROS也需要一个区域来供操作代码，这个区域就是工作空间。workspace是ROS里面最小环境配置单位，可以把workspace看成是一个有结构的文件夹，它包含多个package以及一些结构性质文件。一次将一个workspace配置进环境变量里面，才能使用ROS命令执行与这个workspace里面的package相关的操作。

## Slide 20: 工作空间结构
package和workspace都是有结构的，接下来将介绍该结构的规定：
  这些结构，就是由build system（编译系统）规定的。当运行workspace相关的命令，它会在一个指定的空文件夹下面放很多功能性质的文件，并将这个空文件夹变成一个workspace。当运行package相关的命令，它会在指定的路径下面创建出package。
  目前，ROS的build system有两种，一种叫做catkin，另外一种叫做rosbuild。利用不同的build system创建出来的workspace和package因此也分为两种。

## Slide 21: 工作空间使用
在使用工作空间之前必须要source setup.bash，也就是让terminal知道当前需要使用的的工作空间。具体涉及到工作空间的初始化和工作空间覆盖的内容可在ROS官网找到具体的操作方法。

## Slide 22: ROS分级
  计算图级
  文件系统级
  社区级

## Slide 23: ROS计算图级
计算图是ROS处理数据的一种点对点的网络形式。程序运行时，所有进程以及所进行的数据处理，将会通过一种点对点的网络形式表现出来。这一级主要包括几个重要概念：节点（node）、消息（message）、主题（topic）、服务（service）。

## Slide 24: 计算图级——节点
节点是一些直行运算任务的进程。ROS利用规模可增长的方式是代码模块化：一个系统就是典型的由多个节点组成的。在这里，节点也可以被称之为“软件模块”。使用“节点”使得基于ROS的系统在运行的时候更加形象化。

## Slide 25: 计算图级——消息
节点之间是通过传送消息进行通讯的。每一个消息都是一个严格的数据结构。原来标准的数据类型（整型，浮点型，布尔型等等）都可被支持，同时也支持原始数组类型。消息可以包含任意的嵌套结构和数组（很类似于C语言的结构structs）。

## Slide 26: 计算图级——主题
消息以一种发布/订阅的方式传递。一个节点可以在一个给定的主题中发布消息，并针对某个主题关注与订阅特定类型的数据。可能同时有多个节点发布或者订阅同一个主题的消息。总体上，发布者和订阅者不了解彼此的存在，如图所示。

## Slide 27: 计算图级——服务
虽然基于话题的发布/订阅模型是很灵活的通讯模式，但是它广播式的路径规划对于可以简化节点设计的同步传输模式并不适合。在ROS中，称之为一个服务，用一个字符串和一对严格规范的消息定义：一个用于请求，一个用于回应。这类似于web服务器，web服务器是由URIs定义的，同时带有完整定义类型的请求和回复文档。

## Slide 28: ROS Master
在上面概念的基础上，需要有一个控制器可以使所有节点有条不紊的执行，这就是一个ROS的控制器（ROS Master）。
ROS Master 通过RPC（Remote Procedure Call Protocol，远程过程调用）提供了登记列表和对其他计算图表的查找。没有控制器，节点将无法找到其他节点，交换消息或调用服务。

## Slide 29: ROS Master
控制节点订阅和发布消息的模型如图:

## Slide 30: ROS Master
ROS的控制器给ROS的节点存储了主题和服务的注册信息。节点与控制器通信从而报告它们的注册信息。当这些节点与控制器通信的时候，它们可以接收关于其他以注册及节点的信息并且建立与其它以注册节点之间的联系。当这些注册信息改变时控制器也会回馈这些节点，同时允许节点动态创建与新节点之间的连接。
节点与节点之间的连接是直接的，控制器仅仅提供了查询信息。节点订阅一个主题将会要求建立一个与出版该主题的节点的连接，并且将会在同意连接协议的基础上建立该连接。

## Slide 31: ROS文件系统级
ROS文件系统级指的是在硬盘上面查看的ROS源代码的组织形式。
ROS中有无数的节点、消息、服务、工具和库文件，需要有效的结构去管理这些代码。在ROS的文件系统级，有以下几个重要概念：包（package）、堆（stack）

## Slide 32: ROS文件系统级
（1）包
  ROS的软件以包的方式组织起来。包（package）包含节点、ROS依赖库、数据套、配置文件、第三方软件、或者任何其他逻辑构成。包的目标是提供一种易于使用的结构以便于软件的重复使用。总得来说，ROS的包短小精干。

## Slide 33: ROS文件系统级
（2）堆
  堆是包的集合，它提供一个完整的功能，像“navigation stack”。Stack与版本号关联，同时也是如何发行ROS软件方式的关键。
  ROS是一种分布式处理框架。这使可执行文件能被单独设计，并且在运行时松散耦合。这些过程可以封装到包（Packages）和堆（Stacks）中，以便于共享和分发。

## Slide 34: ROS开源社区级
ROS的社区级概念是ROS网络上进行代码发布的一种表现形式。结构如图所示：

## Slide 35: ROS工具
RViz
gazebo
Tf

## Slide 36: ROS工具
1.RViz
  RViz是ROS中一款强大的3D可视化工具，机器人可以在该可视化工具中被创建，并让机器人完成指定的任务，还可以创建地图，显示3D点云等等。总之，RViz可以在ROS中显示所有的实物，通过消息的订阅可以完成实物的显示，机器人通过ROS发布数据，rviz订阅消息接收数据，然后显示。
  详细的教程可以参考wiki：
  http://www.ros.org/wiki/rviz

## Slide 37: ROS工具
2.gazebo
  这个工具是ROS中的物理仿真环境，gazebo本身就是一款机器人的仿真软件，基于ODE的物理引擎，可以模拟机器人以及环境中的很多物理特性。
  详细的教程可以参考wiki：
  http://www.ros.org/wiki/simulator_gazebo/Tutorials

## Slide 38: ROS工具
3.Tf
  tf是ROS中的坐标变换系统，在机器人的建模仿真中经常用到。tf库的目的是实现系统中任一个点在所有坐标系之间的坐标变换，也就是说，只要给定一个坐标系下的一个点的坐标，就能获得这个点在其他坐标系的坐标。
  ROS中主要有两种坐标系：
    （1）固定坐标系：用于表示世界的参考坐标系;
    （2）目标坐标系：相对于摄像机视角的参考坐标系。
  详细的教程可以参考wiki：
  http://www.ros.org/wiki/tf

## Slide 39: SLAM
1.控制移动底座
2.导航、路径规划和SLAM

## Slide 40: 1.控制移动底座
运动控制的分层
  控制一个机器人运动可以在运动控制系统中许多不同的层中实现，ROS在不同的层中都有提供相应的方法。从对发动机的直接控制，到路径规划和SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，实时定位和地图绘制），不同的层代表不同程度的抽象。
  可将其分为六层
    (1)发动机、轮子和编码器
    (2)发动机控制器和驱动程序
    (3)ROS基控制器
    (4)使用ROS中move_base包的基于框架的运动
    (5)使用ROS的gmapping包和amcl包的SLAM
    (6)语义目标

## Slide 41
总而言之，运动控制的层次如图所示

## Slide 42: 2.导航、路径规划和SLAM
一个支持SLAM的机器人可以为一个未知的环境绘制地图，并实时地定位自己在地图上的位置。
直至最近，唯一可靠的SLAM方法就是用相当昂贵的激光扫描仪来收集数据。

## Slide 43: 2.导航、路径规划和SLAM
以下三个基础包（package）组成SLAM的核心
  使用move_base包进行路径规划和障碍物躲避
  用gmapping包创建地图
  用一张地图和amcl来导航和定位

## Slide 44
使用move_base包进行路径规划和障碍物躲避
  Move_base包实现了一个完成指定导航目标的ROS行为。在机器人实现目标的过程中，行为是有反馈机制的。这意味着不再需要自己去通过odometry话题来判断是否已经达到目的地了。
  move_base包（package）包含了base_local_planner，在为机器人寻路的时候，base_local_planner结合了从全局和本地地图得到的距离测量数据。
  详见：http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials/RobotSetup

## Slide 45
用gmapping包创建地图
  ROS的gmapping包包含了slam_gmapping节点，这个节点会把从激光扫描仪和测量中得到的数据整合到一张occupancy map中。

## Slide 46
用地图和amcl来导航和定位
  ROS使用amcl包来让机器人在已有的地图里利用当前从机器人的激光或深度扫描仪中得到的数据进行定位。
  amcl: adaptive Monte Carlo localization (蒙特卡洛定位方法的一种升级版,使用自适应的KLD方法来更新粒子)

## Slide 47
下图是一些现实测试中的截图：

## Slide 48: 语音与视觉

## Slide 49: 语音
语音识别已经和Linux一起走过了相当长一段路，这要归功于CMU Sphinx和Festival项目，同样也能从现有的ROS包（package）语音识别和文字转换语音中获益。有了这些，要为机器人添加语音控制及语音反馈是非常容易的事情。

## Slide 50
其中使用的两个包（package）:
  1.语音识别PocketSphinx
  2.文字转语音系统Festival

## Slide 51: 视觉
机器视觉的总体目标是识别隐藏在像素组成的世界中物体的结构。
  OpenCV
  OpenNI
  PCL

## Slide 52
OpenCV:计算机视觉的开源库
  1999年，OpenCV被Intel开发出来，用于测试CPU高利用率应用。2000年，OpenCV被公之于众。2008年，Opencv主要的开发工作被Willow Garage接管。OpenCV并不像基于GUI的视觉包（package）（如Windows下的RoboRealm）那样容易使用。但是，OpenCV中可用的函数代表了很多最新水平的视觉算法和机器学习方法，比如支持向量机、人工智能神经网络和随机树。
  （1）人脸侦测
  （2）用GoodFeaturesToTrack 进行特征点检测
  （3）利用光学流跟踪特征点

## Slide 53
OpenNI和骨架追踪
  骨骼跟踪是最早和最知名的机器人应用深度相机的案例之一。在ROS openni_tracker包（package）可以使用Kinect或Asus Xtion 深度图像数据来跟踪一个站在镜头前的人的关节部位。使用此数据，可以为一个机器人编程让其跟随由人发出的手势命令信号。可以在pi_tracker包（package）中找到演示使用ROS和Python做到这一点的例子。

## Slide 54
PCL Nodelets和三维点云
  三维点云平台（PCL），是一个大型的开源项目，包括许多强大的点云处理算法。它在装备有一个RGB-D相机（如Kinect或Xtion Pro）甚至更传统的立体摄像机的机器人上非常有用。Pcl_ros包（package）提供了一些Nodelets使用PCL处理点云。

## Slide 55: 小结
本章介绍了ROS系统的基本架构和典型工作方式。
  7.1学习了一些基本概念、工具、系统架构以及ROS的安装。
  7.2概括性的介绍了ROS的应用：包括底盘运动的控制，导航、路径规划和SLAM，语音识别及合成，视觉系统四个方面。
若想对ROS有一个进一步的了解，请通过以下链接访问ROS官方资源http://www.ros.org，或通过访问ROS社区http://answers.ros.org提出问题。

## Slide 56: 习题
1,若希望机器人以50cm为半径，0.8r/s逆时针方向转圈运动，如何设置Twist Message?
2,如何使用Rviz 显示一个Turtlebot,请写出输入指令。
3,Navigation Stack 中重要的package有哪些？作用是什么？
4,ROS在对一个包的依赖关系定义上是使用什么文件去执行的？
5,如何理解TF，并写出如何查看变换tf tree的指令。
6,请画出文件系统级的ROS框架。
7,一个package 最基本的文件组成部分是什么？