## Slide 1: 第 6 章 机器人的路径规划
机器人控制技术

## Slide 2: 目录
1
机器人路径规划简介
2
智能规划
3
机器人路径规划改进与实例

## Slide 3: 机器人路径规划简介
路径规划是机器人研究领域的一个重要的分支，它指的是在存在障碍物的环境当中，机器人根据自身的任务，能够按照一定的评价标准（时间最短、路径最短、耗能最少等），寻找出一条从起始状态（包括位置及姿态）到目标状态（包括位置及姿态）的无碰撞最优或次优路径。
机器人路径规划仿真效果图
定义

## Slide 4: 分类
根据目标是否已知，可以分为空间搜索以及路径搜索。
根据机器人所处环境的不同，可以分为室内规划以及室外规划。
根据规划方法的不同，可以分为精确式以及启发式。
根据机器人系统中可控制的变量的数目是否少于其姿态空间维数，可以分为非完整系统的运动规划以及完整系统的路径规划。
根据外界环境中障碍物是否移动，可以分为环境静止不变的静态规划以及障碍物运动的动态规划。

## Slide 5: 离线规划与在线规划
根据对外界信息的已知程度，可以分为环境信息已知的全局路径规划（又称静态或离线路径规划）以及环境信息位置或部分已知的局部路径规划（又称动态或在线路径规划）。
离线规划：当机器人对外界环境全部已知时，机器人将可以进行全局的路径规划。由于外界环境全部已知，故机器人的路径规划可以在完全离线的状态下进行。
栅格法
自由空间法
可视图法
……
离线路径规划

## Slide 6: 离线规划与在线规划
根据对外界信息的已知程度，可以分为环境信息已知的全局路径规划（又称静态或离线路径规划）以及环境信息位置或部分已知的局部路径规划（又称动态或在线路径规划）。
在线规划：当机器人对自身所处的环境信息部分已知或完全未知时，机器人需利用自身所携带的传感器对环境进行探索，并对信息进行进一步的处理分析以便进行在线路径规划。
人工势场法
模糊逻辑算法
神经网络
遗传算法
在线路径规划
……

## Slide 7: 智能规划——栅格建模法
背
景
介
绍
栅格建模法是一种广泛应用于各种移动机器人的全局路径规划方法，由Howden W.E.于1986年提出，他在进行路径规划时采用了利用栅格建立的地图。实际上，栅格建模法是一种针对于机器人所处的活动空间的一种环境建模的方法。机器人在进行规划之前，必须先将环境的描述由外部的原始形式通过一系列的处理后转化成为适合规划的内部世界模型。

## Slide 8: 栅格建模法
应用栅格建模法进行机器人的路径规划主要分为两步，分别为栅格模型设计以及路径搜索。
栅格模型设计
（1）设机器人所处环境的最大长度为L，宽度为W，栅格的长宽均为b，则栅格数为(L/b)×(W/b)，环境Map由栅格mapi构成：
其中mapi=0表示此为自由区域，栅格内无障碍物，机器人可通行；mapi=1表示此为障碍区域，栅格内存在障碍物，机器人不可通行。栅格的大小会直接影响到环境信息存储量的大小和规划时间的长短。

## Slide 9: 栅格模型设计
坐标系法
每个栅格区间对应坐标轴上的长度区间，每个栅格都可以利用直角坐标的（x,y）唯一的进行表示。
编号法
按照从左到右、从下到上的顺序从1开始对每个栅格进行编号。每个栅格都有唯一对应的编号。
环境编号方法

## Slide 10: 栅格模型设计
坐标法表示的栅格地图

## Slide 11: 栅格模型设计
障碍物及周围栅格的赋值
每个栅格内都有一个表征值，表示障碍物对机器人的危险程度。对于较高表征值得栅格，机器人将优先躲避。表征值会按栅格与机器人的距离被事先划分为若干等级，每个等级对机器人的躲避方向会产生不同的影响。

## Slide 12: 路径搜索
传统的路径搜索方法将将起点处的栅格视为参考栅格，从该栅格相邻的栅格中选取表征值最小的栅格作为机器人的行进方向，并将该栅格作为新的参考栅格。重复该过程直到机器人抵达目标点所处的栅格。
利用栅格建模法规划出的路径

## Slide 13: 栅格建模法
优点
栅格建模法具有简单、实用、操作方便等优点。同时在路径规划的过程中，该法无需考虑障碍物是否为规则物体，也无需考虑运动对象的运动轨迹、数目和形状。从理论上分析，只要在起点和终点之间存在通路，栅格法就一定能搜寻到一条从起点到终点的路径。
缺点
栅格建模法的不足之处就在于栅格的大小对路径规划的影响极大。栅格选择得小，环境分辨率大、环境信息储存量大，但是会使机器人的抗干扰能力下降、决策速度降低；栅格选择得过大，虽然会提高机器人的抗干扰能力以及决策速度，但相应的环境信息存储量和分辨率都会随之降低。

## Slide 14: 智能规划——人工势场法
背
景
介
绍
人工势场法（Artificial Potential Field,APF）最初由Khatib于1985年提出，后来成功地应用到了他的博士论文中机械臂的避障运动规划上，实现了机械臂的实时避障。该法同样适用于移动机器人的路径规划，并常用于多个变量下的移动机器人领域。

## Slide 15: 基本概念
人工势场法引入了物理学中场论的概念，其把移动机器人在环境中的运动视为一种在人工虚拟力场中的运动。其基本思想是目标物产生吸引势对机器人产生引力作用，而障碍物物产生排斥势对机器人产生斥力作用。吸引势和排斥势叠加构成机器人运动的虚拟势场，势场的负梯度作为作用在机器人上的虚拟力，也即机器人在引力和斥力的合力下运动，该思想类似于电子在正负电荷产生的电场中的运动。
势场力分析示意图

## Slide 16: 函数选取
斥力函数选取
在势场当中，障碍物产生的势场对机器人产生排斥作用。当机器人距障碍物越近时，排斥力越大，机器人具有的势能越大；当机器人距离障碍物越远时，排斥力越小，机器人具有的势能越小。并且这种排斥力在障碍物与机器人之间距离大于一定范围时应该等于0。该势场与电势场相似，即势能的大小与距离成反比关系，因此可取斥力势函数：
采用人工势场法来解决机器人的路径规划问题，需要首先建立势场函数解决势场力，再由势场力驱动机器人向目标点移动。
排斥力

## Slide 17
引力函数选取
在势场当中，目标物产生的势场对机器人产生引力作用。当机器人距离目标物越远时，吸引力作用越大；当距离越小时，吸引力就越小，而当距离为零时，机器人的势能为0，此时机器人抵达终点。该性质与弹性势能相似，弹性势能与距离的平方成正比，因此可取吸引势函数：
吸引力

## Slide 18: 全局势场函数选取
全局势场可有斥力势场和引力势场的和得到，应用叠加原理可得全局势场U(q)为：
合力

## Slide 19: 人工势场法的优点
人工势场法的优点在于其结构简单、易于实现，便于低层的实时控制。
在理想条件下，通过设置一个正比于场力向量的机器人速度向量，与球绕过障碍物向山下滚动一样，可得到平滑的运动路径。
并且由于斥力场的作用，机器人总是会远离障碍物的势场范围，因此其路径是也是安全的。
系统的路径生成与控制直接与环境实现了闭环，从而大大加强了系统的适应性和避障性能。

## Slide 20: 人工势场法的缺点
缺点一
在目标点周围存在障碍物，当机器人逐渐向目标点靠近时，会进入到障碍物影响的范围之内。此时，机器人距离目标点越近，其受到的引力越大，而机器人距离障碍物越近时，其受到的排斥力也会急剧增大。在该情形下，目标点不是全局的总势场的最低点，机器人也将无法抵达目标点，此为人工势场法的目标不可达问题。
全局最小值
全局最小值问题分析示意图

## Slide 21: 人工势场法的缺点
缺点二
当目标点对机器人产生的吸引力以及障碍物对机器人的排斥力正好大小相等方向相反时，也即引力与斥力所形成的合力为零时，机器人会误以为已经抵达目标点，就此停滞不前或徘徊，最终不能抵达目标点。
局部极小值问题分析示意图
局部极小值

## Slide 22: 人工势场法的缺点
缺点三
同样是在机器人所受合力为零的情况下，但此时机器人的速度没有减速到零，因此机器人在惯性的作用下会继续向前移动。离开合力为零点之后，机器人受到排斥力的作用，速度逐渐减小为零后开始向后运动。如此循环往复，机器人会在障碍物面前产生震荡现象，将不能抵达目标点。
路径震荡

## Slide 23: 智能规划——遗传算法
背
景
介
绍
遗传算法是一类借鉴生物界自然选择和自然遗传机制的随机搜索算法，达尔文的自然选择学说是遗传算法发展的基础，其最初是在20世纪60年代末期到70年代初期由美国Michigan大学的John Holland提出的。

## Slide 24: 生物知识回顾
由于遗传算法是由进化论和遗传学机理而发展起来的搜索算法，所以该算法会涉及到一些生物遗传学当中的术语，现简要介绍如下：
（2）遗传因子：即基因，是具有遗传效应的DNA片段，也是控制生物形状的基本遗传单位。
染色体模型
DNA模型
（1）染色体：细胞内具有遗传性质的遗传物质深度压缩形成的聚合体，是遗传信息的主要载体。

## Slide 25: 生物知识回顾
（3）个体：染色体带有特征的实体。
（4）种群：染色体带有特征的个体的集合，是进化的基本单位
（5）进化:生物以种群的形式，逐渐适应期生存环境，使其品质不断得到改良的生命现象，其实质是种群基因频率的改变。
人类的进化

## Slide 26: 生物知识回顾
（6）适应度：表示个体对环境的适应程度，对生存环境适应程度比较高的物种将获得更多的繁衍机会，而对生存环境适应程度比较低的物种将获得较少的繁衍机会，甚至会逐渐灭绝。
（7）选择：生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象。
（8）复制：由亲代DNA合成两个相同子代DNA的过程。
（9）交叉：有性生殖生物在繁殖下一代时两个同源染色体之间通过交叉而重组，亦即在两个染色体的某一个相同位置处DNA被切断，其前后两串分别交叉组合形成两个新的染色体，该过程又被称为基因重组。
染色体交叉示意图

## Slide 27: 生物知识回顾
（10）变异：亲子之间以及子代个体之间性状表现存在的差异的现象，可分为基因重组、基因突变和染色体畸变。
（11）编码：DNA中遗传信息在一个长链上按照一定的模式排列，也即进行了遗传编码。遗传编码可看作为从表现型到遗传子型的映射。
（12）解码：从遗传子型到表现型的映射。
染色体结构的变异

## Slide 28: 操作步骤
遗传算法流程图
第一步：指定编码、解码策略。
第二步：随机产生M个个体以构成初始种群。
第三步：根据适应度函数确定个体的适应度。
第四步：判断是否满足算法的终止条件，若满足则转至第六步。
第五步：对种群的个体进行选择、交叉和变异操作，产生新一代种群并转至第三步。
第六步：输出搜索结果并终止算法。

## Slide 29: 编码
编码即是将一个问题的可行解从其物理空间转换到遗传算法所能处理的搜索空间的转换方法，形象的解释就是将个体的信息变换转化成为计算机能够识别的机器语言以供计算机进行计算。
实用编码原则
1
2
积木块编码原则，指的是应使用易于产生与所求问题相关的低阶、短长度的编码方案。
最小字符集编码原则，指的是应使用使问题得到自然表示的、具有最小编码字符集的编码方案。

## Slide 30: 编码
常用编码方法
二进制编码法
格雷码编码法
浮点数编码法
符号编码法
多参数级联编码法
多参数交叉编码法

## Slide 31: 产生初始种群
产生策略
1
第一是根据问题的固有知识，设法把握最优解所占空间在整个问题空间中的分布范围，然后在此范围内设定初始种群
2
第二是先随机生成一定数目的个体，然后从中挑出最好的个体加到初始种群当中。重复该过程，直到初始种群中的个体数目达到预先确定的规模。

## Slide 32: 适应度函数
在进化论中，适应度用以表示个体对环境的适应能力。个体对生存环境的适应程度越高将会有更多的繁殖机会。在遗传算法中同样采用了适应度的概念，用以衡量种群中各个个体在优化计算当中接近最优解的程度。
适应度函数设计应满足的条件：
①单指、连续、非负、最大化；
②合理、一致性，即要求适应度值能够反映对应解的优劣程度；
③计算量小，以便节约存储空间和减少计算时间；
④通用性强，对同类的具体的问题应具有普遍的适用性。

## Slide 33: 遗传操作
A
选择算子
B
交叉算子
C
变异算子
在遗传算法中利用选择操作来确定从父代种群遗传到子代的个体，选择算子依据优胜劣汰的原则对种群中的个体进行筛选操作。
交叉操作是模拟生物进化的交配重组环节，在生物的自然进化过程中，两个相互配对的染色体按某种方式相互交换部分基因从而产生新的物种。由此可见，在进行交叉运算之前需要对种群中的个体进行配对，配对的方法常采用随机配对的方法。
变异操作是以较小的概率将个体染色体编码串中的某些基因座上的基因值用该基因座的其它等位基因来替换，从而可以产生一个新的个体。

## Slide 34: 参数设置
种群规模
种群规模较大容易找到全局最优解，但是其缺点是增加了每次迭代的时间。
染色体
染色体的长度主要是由问题求解的精度所决定，精度越高则搜索空间越大，相应地要求种群大小设置大一些。
交叉概率
交叉概率的选择决定了交叉操作的频率，交叉频率越高可使各代能够充分交叉，能较快地收敛到最有希望的最优解的区域，但是过高的交叉概率又可能会导致早熟现象；同时若是交叉概率过低，则会使种群中更多的个体会被直接复制到下一代，导致遗传搜索可能会陷入停滞状态。

## Slide 35: 环境建模
机器人工作空间示意图
机器人的环境建模采用栅格建模法。假设机器人的工作空间为二维结构化空间，并且工作空间中障碍物的位置及大小已知，并且在机器人运动的过程当中，障碍物的位置与大小均不会发生变化。用尺寸相同的栅格对机器人的工作空间进行划分，网格的大小以机器人自身的尺寸为依据。

## Slide 36: 个体路径编码
路径和对应的染色体
假设0点是机器人的出发点，99是机器人应当抵达的目标点，则一条路径可以表示为：[0，11，12，13，14，15，26，37，48，59，69，79，89，99]，即每条染色体都是由一组栅格的序号所组成，并且每条路径中不能出现重复的栅格序号。

## Slide 37: 初始化种群与适应度函数
其中n表示的个体路径中所包含的栅格的数目，d表示的是个体路径的长度。
初始种群的产生要具备随机性，可采用随机产生染色体的方法，初始路径的产生过程如下：从起始栅格出发，随机选取与起始栅格相邻的自由栅格作为下一路径点，如此往复，直到抵达终止栅格为止。
每一条染色体的优劣程度是通过适应度函数来判定的。在一般情况下将路径最短作为优化目标，因此适应度函数可以取路径长度的倒数，即当路径越长时，适应度越小，当路径越短时，适应度就越大。可采用适应度函数：

## Slide 38: 遗传算子设计
A
B
C
选择算子。随机从种群中选出一部分个体并根据适应度函数计算出每个个体的适应度，将其中适应度最好的一部分个体遗传到下一代。
交叉算子。随机从种群中选出两个个体，对其栅格序号相同的点进行交叉。若重合的点不止一个，则随机选择一个重合点进行交叉操作。若无重合点则不进行交叉操作。
变异算子。变异方式主要有三种，第一种是随机删除除起始点序号和终止点序号外的一个栅格序号；第二种是在个体中随机选取一点并插入新序号；第三种是在个体中随机选取一个序号并用另一个随机产生的序号进行替代。

## Slide 39: 遗传算法的优缺点
优点
遗传算法直接以适应度值作为搜索信息，并不要求适应度函数是可导的或是连续的。因此对于多目标函数、难以求导的函数或是导数不存在的函数的优化问题，采取遗传算法较为方便。同时，遗传算法从初始种群出发，经过一系列的遗传操作产生新的种群，它每次对种群的所有个体同时进行操作，而并非只针对于种群中的某一个个体。因此遗传算法是一种全局的并行搜索算法，搜索速度较快并且陷入局部极小的可能性也可大为降低。
缺点
遗传算法在实际应用过程中也存在着许多局限性，比如会出现迭代次数多、收敛速度慢、易陷入局部极值和过早收敛等现象。

## Slide 40: 智能规划——神经网络算法
背
景
介
绍
人工神经网络是由大量的处理单元（神经元）广泛连接组成的人工网络，其反映了人脑的基本特性，但是并非是人脑神经系统的真实写照，而只是对人脑的抽象、简化和模拟。它是一门根植于神经科学、数学、统计学、物理学、计算机科学及工程等学科的技术。

## Slide 41: 生物知识回顾
在人的大脑皮层当中大约存在100亿个神经元，人工神经网络也是有大量的处理单元广泛互相连接而成的。人工神经元是人工神经网络的基本组成单位，其模仿的是人类大脑中的生物生物神经元，神经元是构成生物神经系统结构和功能的基本单位，也是信息处理的基本单位。
生物神经元模型
人工神经元模型

## Slide 42: 生物知识回顾
神经元主要是由细胞体、树突、轴突以及突触组成。
信息在神经元中的传递
人工神经网络权值学习的生物学基础：
神经元的神经键随着动作电位的脉冲激励方式与强度的变化，其电位传递作用可增强和减弱。

## Slide 43: 人工神经元模型
人工神经元模型
此模型的数学表达式为：
式中xi(i=1,2,…N)为神经元i的输入信号，wji为连接权系数，bj为神经元的偏移量，n为输入信号数目，yj是第j个神经元的输出，f(•)为激励函数。

## Slide 44: 激励函数类型
阈值函数的表达式及响应曲线：
符号函数的表达式及响应曲线：
分段函数的表达式及响应曲线：
S型函数的表达式及响应曲线：

## Slide 45: 拓扑结构
前馈网络的第一层称为输入层，最后一层称为输出层，其余的被称为隐层。每个神经元只会接受到上一层的输入并传输给下一层，也即信息只会从输入层到输出层进行单向传递，中间并不存在反馈。
前馈网络

## Slide 46: 拓扑结构
反馈型网络中部分神经元的输出不仅会传输到下一层，而且也会被反馈到前层的神经元。因此信号不仅有正向的流通还有反向的流通。
反馈网络

## Slide 47: 学习方式
有导师学习也被称为有监督学习。在该学习方式中会给出导师信号，其可对一组给定输入提供正确的输出结果，该组已知的输入—输出数据被称为被称为训练样本集。学习系统将会根据已知输出与实际输出的差值即误差信号来调节系统的参数。
有导师学习框图

## Slide 48: 学习方式
无导师学习也被称为非监督学习。在该学习方式下无外部导师，其学习是靠神经系统本身来自行完成的。学习系统会完全按照环境所提供数据的某些统计规律来调节自身参数或者结构，以表示外部输入的某种固有特征。
无导师学习框图

## Slide 49: 学习方式
强化学习也被称为再激励学习。该学习方式介于上述两种学习方法之间，外界环境对系统的输出并不会给出正确的答案，而只是会给出评价。学习系统则会通过这些评价来选择能达到目标的最优动作以改善自身的性能。
强化学习框图

## Slide 50: 学习规则
Hebb学习
该学习规则是心理学家Donall Hebb根据生理学中条件反射机理于1949年提出的神经元连接强度变化的规则。Hebb学习规则用于调节神经网络的突触权值，学习规则可以概括为：当一个突触两边的两个神经元被同时激活时，则连接的强度应增强；当一个突触两边的神经元被异步激活时，则连接的强度应该减弱。利用数学方式描述Hebb学习规则可为：
式中yk(n)与xj(n)分别表示的是ωkj两端神经元的状态，η表示的是学习速率。

## Slide 51
误差纠正学习
设yk(n)为输入x(n)时神经元k在n时刻的实际输出，dk(n)为该神经网络的期望输出值，则误差信号可以表示为：
此学习规则的基本思想就是利用该误差信号作为连接权值调整的依据。可以引入一基于e(n)的目标函数：
反复对连接权值进行调整使得目标函数达到最小或使系统到达一个稳定的状态。
学习规则

## Slide 52: 学习规则
竞争学习
在该学习方式中，神经网络的输出神经元之间存在着相互竞争，最终只会有一个输出神经元是活性的。该赢得竞争的神经元被称为全胜神经元。从源节点到神经元之间是兴奋性连接，而输出神经元之间则存在着横向抑制，也即竞争取胜的神经元抑制了竞争失败的神经元，同时竞争取胜的神经元的权值将得到修正。
竞争学习网络

## Slide 53: 环境建模
在机器人的工作环境当中，障碍物均可假设为由一组线性不等式表示的多面体，并且障碍中的点均满足所有不等式的限制。
机器人工作空间及障碍物
障碍物的不等式条件

## Slide 54: 环境建模
由此可构建相对应的一个路径点到这三个障碍物的罚函数的神经网络结构。其中神经网络底层的两个结点表示的路径点的坐标x与y；中间层的每个结点对应于障碍物的一个不等式限制条件，每个结点的阈值等于相应不等式中的常数项；底层与中间层的连接权系数等于不等式当中x、y前面的系数；中间层到顶层的连接权系数均为1；顶层结点的阈值为不等式的个数减去0.5之后的负数。

## Slide 55: 环境建模
中间层和顶层结点的激发函数为S型函数，S型函数表达式及响应曲线如下所示：
从S型函数曲线图可以看到参数T会直接影响到碰撞函数的形状，并且函数的输出值范围为1到0。其中输出值1表示的是机器人与障碍物会发生碰撞，0则表示的是两者之间不会发生碰撞，同时该输出值也可反映两者之间的远近程度。

## Slide 56: 代价函数
路径规划就是找出一条从起始点到目标点的无碰撞最优或次优路径，因此可以利用碰撞罚函数Ec和路径长度El的加权和来构建代价函数。
El定义为所有线段长度的平方和：
Ec为所有路径点的碰撞函数能量和：

## Slide 57: 代价函数
整条路径的函数表达式：

## Slide 58: 代价函数
能量函数E对时间求导可得：
由上式可知，只有当x’i=y’i=z’i=0时有E’=0，此时能量函数E可以取得最小值。则路径上任一点的动态运动方程为：
由于整个能量是各个路径点的函数，因此通过移动每个路径点使其朝着能量较小的方向运动，便可以最终获得能量最小的路径，即可获得一条路径较短的无碰撞路径。

## Slide 59: 机器人路径规划改进与实例

## Slide 60: 人工势场法
知识点回顾：
人工势场法是一种虚拟力的方法，目标点对机器人产生引力而障碍物点对机器人产生排斥力，机器人在目标点和障碍物点的合力下前进。其数学表达式简洁、计算量小、实时性高、反应速度快、规划路径平滑。但是传统的人工势场法存在着局部极小值等问题，这些问题都限制了人工势场法在路径规划中的应用。
人工势场法势场力分析示意图

## Slide 61: 势场函数改进法
全局最小值的解决方法
全局最小值问题分析示意图
产生全局最小值问题的原因是在目标点周围存在着障碍物，当机器人向目标点逼近的时候，同时也进入了障碍物的影响范围，造成的结果是目标点不是全局范围内的最小点，导致机器人无法正常抵达目标点。

## Slide 62: 势场函数改进法
全局最小值的解决方法
可以对斥力场函数进行改造，当机器人靠近目标点的时候，使斥力场趋近于零，这样就可以让目标点成为全局势能的最低点。改造后的斥力场函数表达式如下：
此时可得排斥力Frep：
距离因子

## Slide 63: 势场函数改进法
其中：
从表达式可以看出，改进后的排斥函数引入了距离因子，将机器人与目标点的距离纳入了考虑范围，从而保证了目标点是整个势场的全局最小点。

## Slide 64: 虚拟目标点法
局部极小点的解决方法
在机器人的行进过程中，若在抵达目标点前的某一点时收到的合力为零时，机器人将误以为抵达目标处，从而会停止前进或是在改点处来回震荡，导致路径规划失败，
局部极小值问题分析示意图

## Slide 65: 虚拟目标点法
解决局部极小点问题的方法可以采用虚拟目标点法。
该方法的基本思想是当机器人检测到自身已经陷入局部极小点之后，系统会在原有目标点附近增设一个虚拟的目标点。由于增设了虚拟目标点，会使机器人在局部极小值位置点受到的合力不为零。正是在该虚拟目标点产生的虚拟力的作用之下，可以使机器人摆脱局部极小值点继续前进。当机器人摆脱了局部极小值点之后撤销该虚拟目标点即可。
增设虚拟目标点时的受力分析

## Slide 66: 混沌优化算法
混沌现象是自然界当中的普遍现象，它指的是一种在确定性系统中出现的一种介于规则和随机之间的一种现象。
美国气象学家洛伦兹曾经使用过一个形象的例子来形容混沌现象：南美洲一只蝴蝶扇一扇翅膀，就会在北美洲的佛罗里达州引起一场飓风，这就是所谓的“蝴蝶效应”。混沌理论认为在混沌系统中，初始条件即便只是发生了微妙的变化，经过不断地放大之后，也会对未来的状态造成极大的影响。
混沌现象与混乱现象、无规律现象相比具有一定的区别，其存在于绝大多数的非线性系统中，看似是随机现象但并非是真正的随机现象。
蝴蝶效应

## Slide 67: 混沌优化算法
混沌现象的三种特征：
1）随机性
混沌现象表现出来的是一种类似于随机现象的杂乱无章的现象。
2）遍历性
混沌可以不重复地遍历一定范围内的所有状态。
3）规律性
混沌现象可以由确定性的迭代式产生。
正是由于混沌现象的遍历特性，使之成为人工势场法的改进方法成为可能。

## Slide 68: 混沌优化算法
混沌优化算法的基础：
著名的logistic映射
当μ=4时，该映射为[0,1]区间上的满射，因此利用该映射得到的混沌优化算法具有摆脱局部极小值的能力。

## Slide 69: 混沌优化算法
在混沌人工势场法中，是将势函数作为目标函数，控制变量为机器人行走的步长以及运动方向相对于世界坐标的夹角。其中引力势场函数保持不变，斥力势函数修改如下：
式中i表示的是第i个障碍物，Krepi为正比例因子，其数值由障碍物的形状决定。则总的势场函数为：

## Slide 70: 混沌优化算法
机器人在采用混沌人工势场法进行路径规划时，通过传感器获取外界的障碍物信息，每次采样之后即可通过混沌优化算法计算出最优步长和方向角，从而使机器人准确抵达下一位置。如此反复，直到机器人抵达目标点为止。
为保证路径平滑，还可引入平滑因子：
其中β是由实际情况决定的正常数。

## Slide 71: 混沌优化算法
传统人工势场法规划的路径图
混沌人工势场法规划出的路径

## Slide 72: 混沌优化算法优点
基于混沌理论的人工势场法由于综合了人工势场法以及混沌优化算法，因此其具备了两者的优点:
1)在传感器的协助下，机器人可以在未知环境中快速移动并且不陷入局部极小点。
2)在动态环境中，机器人可以有效地实时避开障碍物并躲避局部极小点。
3)在相近障碍物间能发现路径。
4)当机器人面对可能产生局部极小点的位置时，能利用混沌优化算法寻找避障路径。

## Slide 73: 遗传算法
知识点回顾：
遗传算法作为一种优秀的搜索算法，在机器人的路径规划方面受到了广泛的重视和研究。其采用了生物进化论当中适者生存的思想，在搜索过程中不借助于外部条件，具备较强的全局搜索能力和较高的搜索效率。但是，基本的遗传算法在应用过程中会出现“收敛速度慢”和“早熟收敛”等问题。

## Slide 74: 采用简单图搜索法改进遗传算法
采用简单图搜索时，需采用链接图法对机器人的工作环境进行建模，当环境中的障碍物不太复杂时，采用链接图法可以大大降低环境建模的复杂性。
采用链接图法建立环境模型需要使用以下假设：
1）规划环境的边界及障碍物用凸多边形描述；
2）将规划环境投影成为二维环境，即先不考虑高度信息；
3）机器人在运动过程中可以被视为一点。

## Slide 75: 采用简单图搜索法改进遗传算法
链接图法对环境建模的过程：
1）利用直线将环境自由空间划分为凸多边形；
2）设置各链接线中点为可能的路径点；
3）相互连接各突变型区域所有可能的路径点。
障碍物环境空间及其链接图

## Slide 76: 采用简单图搜索法改进遗传算法
可以使用图论中的最短路径算法求出上述网络图的最短路径作为初始路径。
假设通过最短路径法已经获得了最短路径P1P2P3P4…PT，其中P1为起点，PT为终点。由于链接图法连接的只是凸多边形的中点，最短路径法所得的路径并非是最优的路径，因此需继续使用遗传算法对其进行优化，具体的优化过程就是对起始点和终点之间的各点位置进行调整。

## Slide 77: 采用简单图搜索法改进遗传算法
对第Pi个路径点（i=2，3，…，T-1）,假设该点所在的直线段两端点的坐标为Pi1和Pi2，则Pi的坐标可以由下式表示：
求出ti的值即可确定Pi的值，将Pi定义为新的路径点，依次连接即可得到最优的路径。需要注意的是，机器人运行过程中的起点和终点不参与调整，此时个体的编码样式可为：

## Slide 78: 采用简单图搜索法改进遗传算法
编码方式可采取二进制的方式，利用遗传算法对其进行操作。此处可采取新的目标函数，取起点到终点之间的路径长度为目标函数值，目标函数可定义为：
其中|Pi+1-Pi|表示的是Pi+1到Pi的距离。则适应度函数可取为：
在采用简单图搜索法进行改进的遗传算法中，选择、交叉、变异等遗传操作均可以采用通用化的参数优化遗传操作算子。

## Slide 79: 精英保留遗传算法
提出原因：
由于在基本的遗传算法中选择算子存在选择误差，交叉、变异算子对高阶长距模式具有破坏作用，会造成当前群体的最佳个体在下一代种群中会发生丢失，当进化世代趋于无穷时，这种最优个体丢失的现象就会周而复始的出现在进化过程当中。
解决方案：
为了避免上述现象的发生，使遗传算法能够收敛到全局的最优解，可在基本的遗传算法中添加精英保留策略。所谓精英保留策略就是将当前种群中的最优个体以概率1复制到下一代的种群当中去。这种将精英保留策略与基本的遗传算法结合形成的遗传算法被称为精英保留遗传算法。

## Slide 80: 精英保留遗传算法
精英保留遗传算法流程图

## Slide 81: 免疫遗传算法
免疫是生物机体的一种生理性保护功能，其包括机体对抗原性异物的识别、排除或消灭等一系列过程。在免疫学中，抗原为任何可诱发免疫反映的物质，而抗体则是由抗原刺激免疫系统后产生能与抗原发生特异性结合的一种物质。
人体特异性免疫过程

## Slide 82: 免疫遗传算法
遗传算法是一种借鉴生物界自然选择和自然遗传机制的随机的搜索算法，免疫算法是模拟免疫系统对病菌的多样性识别能力而设计出来的多峰值搜索算法。免疫遗传算法即结合了以上两种算法的特点。
免疫遗传算法当中，抗原被认为是实际求解问题的目标函数，在路径规划当中对应于寻求一条最优路径，而抗体指的就是所产生的路径。则生物免疫系统产生大量抗体以排除抗原的过程就十分类似遗传算法搜索优化问题最优解的过程。

## Slide 83: 免疫遗传算法
算法主要包括六大模块：
1）抗原识别：主要功能是判别新产生的抗原是否是记忆中的抗原，即新产生的最优路径是不是记忆中的最优路径。
3）适应度计算：计算当前个体（抗体）的适应度。
2）初始抗体：若抗原识别判断出新产生的抗原是记忆中的抗原，则从记忆细胞中取出相应的抗体组成免疫遗传算法的初始群体，否则，随机在解空间产生初始种群。

## Slide 84: 免疫遗传算法
抗原抗体反应图
4）记忆细胞的分化：若抗原是新抗原，则将当前群体中适应度高的个体替换掉记忆细胞中适应度低的个体。否则，把当前种群中适应度高的个体加入到记忆细胞中。
5）抗体的促进和抑制：计算当前种群中适应度相近的个体的浓度，若某个体的浓度高则其被选择的概率小（即被抑制），反之其被选择的概率大（即促进）。
6）抗体产生：交叉和变异操作。

## Slide 85: 免疫遗传算法
亲和度计算：
在人工免疫算法中，群体的平均信息熵用以表征群体的多样性。群体的平均信息熵越大，则表明群体的多样性越大。设抗体的种群规模为N，抗体的基因数为M，等位基因数目为S。
抗体群的信息熵的定义

## Slide 86: 免疫遗传算法
抗体群在第j个基因座上的信息熵为：
其中pi,j表示的是N个抗体中第j位为第i个等位基因的概率。此时，抗体群的平均信息熵为：
则可定义两个抗体U、V之间的亲和力为：
Au,v取值范围在0和1之间，Au,v值越大则表明u、v两个个体越亲或越相似。若Au,v=1，则表示u、v两个个体基因完全一致。

## Slide 87: 免疫遗传算法
抗体浓度计算：
为保持种群中个体的多样性，需要对浓度进行调节，并且可将亲和力相同或相近的抗体看作为相同的抗体。则抗体u的浓度可由下式求得：
抗体的促进和抑制：
计算出抗体的浓度之后，可找出其中浓度最大的个体，并设为个体1，2，…，t，则该t个个体的浓度概率可定义为：

## Slide 88: 免疫遗传算法
其余N-t个个体的浓度概率可定义为：
则个体的选择概率p由适应度概率Pf以及浓度概率Pd共同确定：

## Slide 89
免疫遗传算法流程图

## Slide 90: 免疫遗传算法
传统遗传算法规划出的路径
免疫遗传算法规划出的路径
免疫遗传算法比传统的遗传算法的收敛速度要快而且搜索到的路径更短。